## Slide 1
Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana
CONFERENZA STAMPA
Il Sistema Tramviario dell’area Fiorentina ed Collegamento infrastrutturale metropolitano tra le città di Firenze e Prato

## Slide 2
COLLEGAMENTO INFRASTRUTTURALE METROPOLITANO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO
LOTTO FUNZIONALE PRATO - CAMPI BISENZIO
Collegamento infrastrutturale metropolitano tra le città di Firenze e Prato

## Slide 3
Dati infrastruttura e trasportistici
COLLEGAMENTO INFRASTRUTTURALE METROPOLITANO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO
LOTTO FUNZIONALE PRATO - CAMPI BISENZIO
Aumentano le distanze tra fermata e fermata
Aumenta la velocità di esercizio
Diminuisce frequenza mezzi (da 4’ a 8’).
Estensione della rete infrastrutturale: 8,3 km
Numero fermate: 13
Frequenza servizio:
4’ urbano - 8’ extraurbano
Offerta annua: 813 mila veic*km/anno
Passeggeri previsti nel giorno feriale medio: 71.124 pass/giorno
Domanda annua: 21,3 mln pass/anno
IL TRAM VELOCE
URBANO PRATO (Capolinea Stazione – Museo Pecci)
EXTRAURBANO MACROLOTTO
EXTRAURBANO Prato-Campi B.
URBANO CAMPI BISENZIO
L’applicazione proposta prevede tratte extraurbane in cui circolano unicamente rotabili tramviari su un’infrastruttura che presenta caratteristiche analoghe a quelle ferroviarie sia in termini di attrezzaggio e segregazione della sede che di segnalamento a protezione dell’esercizio.
impianto prototipale finalizzato a testare in totale sicurezza l’utilizzo esclusivo di mezzi in circolazione su una linea di caratteristiche infrastrutturali miste e le relative interferenze con la rete stradale.
lunghezza max rotabile: 42 m
capacità: 220-240 pax
distanziamento min per direzione tra i rotabili: 4 minuti
distanza min tra fermate in campo urbano: 350-500 m
velocità max in extraurbano su infrastr. ferroviaria: 100 km/h
stima costi veicolo rotabile: 5 milioni
Lotto 1 - “Prato stazione Centrale – Campi Bisenzio”
Capolinea in piazza Stazione Centrale
Ponte alla Vittoria e Viale Vittorio Veneto
Via Tacca per poi proseguire su Via Ferrucci
Viale della Repubblica e Via Berlinguer.
Attraversamento dell’Autostrada A11 (nuovo viadotto)
Intersezione Via Moro-Via Berlinguer (nuovo viadotto)
Via dei Confini per proseguire su Via Parigi.
Nuovo viadotto fino a Via Paolieri
Capolinea di Campi Bisenzio (oltre villa Montalvo).
BUS LINK COLLEGAMENTO SU GOMMA A CAMPI BISENZIO :
8’ frequenza
3 nuovi viadotti
Nuovo deposito
Parcheggi scambiatori

## Slide 4
LINEA 2.2 – AEROPORTO-SESTO FIORENTINO
1
Dati sul nuovo tracciato
Lunghezza tracciato andata: 6.629,00m
N. fermate: 11
Nomi delle Fermate:
Capolinea Peretola Aeroporto
Parco della Piana
Scuola Marescialli e Brigadieri
Due Case
Castello Stazione
Frilli
Via della Pace
Agnoletti-CUS
Balestri
Via Giusti
Capolinea Spartaco Lavagnini
Deposito: 1
Materiale rotabile: 9 nuovi veicoli
Importo complessivo: 300.306.160,28 €

## Slide 5
ESTENSIONE LINEA T1 – CAPOLINEA CAREGGI-MEYER
2
Dati sul nuovo tracciato
Lunghezza tracciato: 940,184m
N. fermate: 2
Nomi delle Fermate:
Villa di Careggi (fermata Intermedia)
Meyer (Capolinea)
Inizio tracciato: Capolinea Careggi
Fine tracciato: Capolinea Meyer
Materiale rotabile: 1 nuovo veicolo
Importo complessivo: 38.214.142,43 €

## Slide 6
LINEA 4.1 – INQUADRAMENTO GENERALE
VISARNO
CASCINE
MANIFATTURA TABACCHI
IL BARCO
PERGOLESI
VESPUCCI
INDIANO
PESCIOLINO
VIA VENETO
CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza totale 6300 m, di cui:
  su attuale rilevato ferroviario 3700 m
  in nuova sede 2600 m
13 fermate (interdistanza min 266 m, max 750 m)
Veicoli in esercizio: 7 + 1 di riserva
Frequenza di esercizio nell’ora di punta: 6’25’’
CAPOLINEA LEOPOLDA INTERCONNESSIONE CON LINEA 1
SOVRAPPOSIZIONE CON LINEA FERROVIARIA
SOTTO ATTRAVERSAMENTO INDIANO E FFSS
AREA PIAGGE COLLEGAMENTO ALLA LINEA 4.2
PORTA AL PRATO
LEOPOLDA
VIA PUGLIA
LE PIAGGE
3

## Slide 7
CARATTERISTICHE TECNICHE ROTABILI:
Veicoli di tipo bidirezionale
Pianale ribassato
5 casse multiarticolate
Lunghezza compresa tra i 32 e 33,5 m
In caso di carico eccezionale il numero di passeggeri sarà di almeno 276 passeggeri (6 pass/mq)
Interoperabile su tutte le linee del sistema tranviario fiorentino
LINEA 4.1 – MATERIALE ROTABILE
4